福建省莆头港口开发有限公司

25吨四索木材抓斗采购项目询价文件

询价人：福建省莆头港口开发有限公司

地  址：福建省莆田市秀屿区东庄镇大象村888号

邮政编码： 351158

2023年11月8日

询价采购邀请函

：

按照福建莆头港口开发有限公司的采购计划，拟对贵司生产的四索木材抓斗进行询价采购，欢迎贵方参加。

一、询价采购货物名称及数量。

1、25吨四索木材抓斗3套

二、资格要求

1、本次报价技术规格（见第七大点）如有负偏离项视为无效报价。

2、本项目控制价60万元。

3、报价单位需提供近5年内（2019年至今）不少于5台的同类货物业绩清单。

4、工期：合同签订后 60 个日历日内。

5、产品质保期不少于 1 年。售后服务要求：按照国家规定进行保修，整机提供保修时间不低于1年，并负责设备维保、操作人员培训。

6、询价人不负责向落选方解释落选原因，不退还报价文件。

7、询价人不负责报价人准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。

三、报价资料的报送。

1、报送地点：福建省莆田市秀屿区东庄镇大象村888号福建省莆头港口开发有限公司。

2、报价截止时间：2023年 11 月 14 日下午17：00（在规定时间内未报价者视为自动弃权）。

四、报价资料内容（资料进行密封装袋，并在外加盖公章，否则视为无效报价。）

1、报价单位必须具备所报价货物的生产或销售资质，非产品制造商须提供产品制造商的授权文件复印件。

2、报价单位需提供公司营业执照、法人身份证、开户资料等相关证照的复印件。

3、报价承诺书、报价人的资格声明、采购询价报价表、技术规格偏离表、法定代表人授权书。（询价文件后附有格式）

4、报价文件应包括如下：

| 序号 | 品目 |
| --- | --- |
| 1 | 报价承诺书 |
| 2 | 报价人资格声明 |
| 3 | 报价一览表 |
| 4 | 技术规格偏离表 |
| 5 | 法人代表授权书（如需） |
| 6 | 业绩证明 |
| 7 | 木材抓斗图纸 |
| 8 | 营业执照等相关证书 |

五、其他要求

1、供应商报价应以人民币元为单位。在报价时只能提供一个不变价格，不接受任何选择价。

2、本次询价采购的货物必须为全新产品。报价包含产品价格、税费、运费、安装调试费用等，除产品价格外的费用可以单列也可以摊入产品。按要求填写报价表并加盖单位公章。

3、有技术偏差的应注明偏差内容及范围。

4、供应商应对售后服务作出明确承诺。

5、报价时，如报价方代表不是法人代表，须提供法人代表授权书。

6、供应商在报价时所提供的货物不得低于询价采购文件中的技术规格和要求。

7、按照采购要求供应商只能提供一份报价方案，如出现多份方案的报价者，则取消此报价供应商的报价资格。

8、所提供的货物应按相关产品验收标准、询价文件要求及合同中的相关条款进行数量及质量验收。

9、付款方式：双方在合同签定后十个工作日内，询价单位以电汇或转帐方式预付合同总价的10%作为预付款。设备交付询价单位，经双方签署验收合格报告后，询价单位在十个工作日内支付合同总价的80%作为验收款。询价单位在设备保修期结束后，十个工作日内支付合同总价的10%作为尾款。

六、联系方式：

地址：莆田市秀屿区东庄镇大象村888号福建省莆头港口开发有限公司

收件人：陈天鑫         电话：18359029769  0594-5691021

监察室电话：0594-5692013

福建省莆头港口开发有限公司

2023年11月8日

## 七、 项目清单及技术要求

1.范围：

询价范围包括：25吨四索木材抓斗的设计、制造、运输、安装、调试及验收。

## 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 到货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25吨四索木材抓斗 | 套 | 3 | 详见技术要求部分 | 合同生效后50天内 | 用户现场 |
| 以上货物报价为含税价。 |

2. 技术要求

2.1抓斗规格：

25吨四索木材抓斗。

2.2主要技术参数：

物料直径                100-600mm

物料长度                4000~8000mm

物料容重      	       0.7~0.9 t/m3

钢丝绳直径              φ32mm

额定起重量              25t

使用环境                25t门机

抱合面积      	       ≥3.2m²

滑轮倍率       	       4

最大开度                ≥4500mm

最小抱合直径            ≤ 720 mm

支持铁链长度            ＞4.2m

自重                    ≤10t

2.3主要材料使用不低于以下要求：

钢主体钢结构：优质Q550D板,屈服强度大于550MPa。

上承梁：优质Q550D板，屈服强度大于550MPa。

下承梁：优质Q550D板，屈服强度大于550MPa。

撑杆：优质Q550D板，屈服强度大于550MPa。

滑轮：优质Q355B热轧滑轮，轮毂锻造，轮槽淬火HRC40-45,轮沿调质处理HB240-280。

下滑轮轴：42CrMo整体调质处理HB250-290，表面淬火，淬火深度3mm,硬度HRC54-60。

上滑轮轴：42CrMo整体调质处理HB250-290，表面淬火，淬火深度3mm,硬度HRC54-60。

撑杆轴：42CrMo整体调质处理HB250-290，表面淬火，淬火深度3mm,硬度HRC54-60。

撑杆衬套：高锰合金钢ZGMn13-1,水韧处理HRC40-45；或MC901免维护轴瓦。

中心销轴：42CrMo整体调质处理HB250-290，表面淬火，淬火深度3mm,硬度HRC54-60。

中心销轴轴瓦、隔圈：高锰合金钢ZGMn13-1，水韧处理HRC40-45；或MC901免维护轴瓦。

导绳轮：导辊内有轴承、导辊材料为42CrMo整体调质后表面硬化处理，导绳装置处有防撞装置。

轴承：双列圆柱滚子轴承(抓斗专用)，哈、瓦、洛轴承。

螺栓：高强度8.8级，发黑处理。油嘴：钩头油嘴。

2.4机构功能说明：

2.4.1 整体设计应具备抓斗性能可靠、稳定，抓取比大，抓取效率高，使用寿命长。

2.4.2 抓齿采用大小箱体型结构，侧面板厚度不小于22mm,爪齿腹（背）部圆弧板厚度不小于16mm；侧面板边缘突出爪齿腹（背）部圆弧板不小于15mm,即爪齿腹（背）部圆弧板凹陷在两个侧板之间。

2.4.3爪齿两侧面板采用非拼接整体板。

2.4.4抓斗四根撑杆上需在外侧两个方向上设置不小于30mm厚度的加强防撞筋板。

2.4.5抓斗导杆采用壁厚不小于15mm的无缝钢管整体压制而成，两端嵌入安装于抓齿箱体型内部,结构合理，能满足现场使用要求。

2.4.6 开闭钢丝绳固定采用便于更换的斜楔套式固定方式，方便拆装，安全可靠且耐用。

2.4.7 滑轮有完整的导绳板和钢索防护罩，防止物料进入及便于穿钢丝绳和防止钢丝绳跳槽装置。

2.4.8 滑轮轴承采用迷宫式密封结构（滑轮端盖），能有效防止灰尘等杂物的进入。

2.4.9 轴承采用双列圆柱滚子轴承、两侧带有防尘圈等装置。

2.4.10 导绳装置采用井字形结构，应设有防止固定螺栓断裂防护装置及防撞装置。

2.4.11所有螺纹均涂防松胶，防止螺栓松动 。

2.4.12所有销轴都设有防转机构、防脱结构和防堵结构，安全可靠易保养。

2.4.13焊接部位钢板拼接缝隙小，焊缝平整牢靠，焊接应力消除效果好，保证不开裂。

2.4.14各转动绞点采用免维护双套结构，可以加油也可以不加油；油道采用斜道设计，便于日常维护。

2.4.15支持绳设在两边位置。

2.5加工工艺要求：

2.5.1板材下料采用数控切割，焊前须校平、清除毛刺，周边光顺。

2.5.2焊接所使用的焊材和焊剂须符合国标要求，焊缝应连续、均匀、光滑，焊缝外部检查不得有目视可见的气孔、裂纹、夹渣、未融合等焊接缺陷，对接焊缝和关键焊缝应进行射线和超声检查。

2.5.3斗体成型采用冷加工工艺，保证斗体成型尺寸。斗体焊接时采用预热保温处理，消除内应力。

2.5.4上承梁、下承梁、主体等部件焊接完成后整体镗孔，提高装配精度。

2.5.5所有结构件表面喷砂处理，除锈等级为Sa 2.5级；

2.5.6底漆干膜厚度不小于60um，中漆干膜厚度部小于90um，面漆干膜厚度不小于70um。

2.5.7面漆颜色使用橘红色，斗上使用蓝色面漆喷涂抓斗编号，分别为MC06、MC07、MC08。

2.6随机备件

2.6.1每台抓斗配开闭钢丝绳2根，钢丝绳端部为压制索具加重型套环；

2.6.2抓斗提升链条每台2根，长度不小于4.2米；

2.6.3每台抓斗头部配置25T高强度卸扣2件。

3.交付与质保

3.1产品交付时，应同时向需方提供设备图纸、零配件清单、使用维护说明、产品合格证、材料质保证明、抓斗相关测试报告等等；

3.2质保期自交付验收合格之日算起，在正常使用情况下使用为十二个月（易损件及非正常使用损坏除外）。

八、报 价 格 式

（一）报价承诺书

福建省莆头港口开发有限公司：

对于贵方2023年   月   日开标的25吨四索木材抓斗询价采购项目，我方已认真阅读询价采购邀请函的全部内容，并对本次货物采购作出实质性响应，接受报价人须知的各项要求，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1、产品质量保证：参投产品均为厂家全新、原装、正宗的产品，并随机附产品原产地证书、合格证、序列号及其他相关的资料。严格按国家“三包”规定做好售后服务工作，认真对待投诉。

2、价格承诺：保证供货价格低于市场价。如在报价有效期内出现中标价格高于市场价时，我单位中标将及时书面通知采购人下调中标金额。

3、工期：保证对报价产品在中标后60个日历日内完成供货。

4、售后服务承诺：提供    年免费保修期并提供免费上门服务。中标方须在接到用户维修请求后　 小时内响应，最迟　 小时内赶到现场。一般性故障　 小时内修复。

附：售后服务联系人：

联系电话：

报价单位（章）：

法人代表（签名）：

年  月  日

（二）报价人的资格声明

1、报价人概况：

A、报价人名称：

B、注册地址：

传真：                 电话：             邮编：

C、成立或注册日期：

D、法人代表：

实收资本：

其中  国家资本：                  法人资本：

个人资本：                  外商资本：

E、最近资产负债表（到     年    月    日为止）

（1）固定资产合计：

（2）流动资产合计：

（3）长期资产合计：

（4）流动负债合计：

F、最近损失表（到     年    月    日为止）

（1）本年（期）利润总额累计：

（2）本年（期）净利润累计：

2、我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格且我方的报价保证金将不予退还。

（1）具备独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营中没有重大违法记录；

3、最近三年报价货物在国内主要客户的名称和地址（业绩清单）。

4、法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件）。

报价单位公章

年  月  日

（三）报 价 表 一 览 表

报价单位：（盖章）                                                                 金额单位：元

| 品目名称 | 货物名称 | 品牌型号及主要技术参数 | 数量 | 单位 | 报价 单价 | 报价 总价 | 有无 偏离 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目一 | 25吨四索木材抓斗 |  | 3 | 套 |  |  |  |  |

法定代表人：                         联系人及电话：                               报价日期：

（四）技术规格偏离表

| 按询价文件规定填写 | 按报价人实际内容填写 |
| --- | --- |
| 序号 | 品目 | 技术要求及规格 | 产品技术规格及配置描述 | 偏离说明（包括品牌、型号等） |

报价人（盖章）：

法定代表人：

授  权  人：

报价日期：

说明：无论有无偏离，报价人均应填写此表。如无偏离，则应填写“无”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。

（五）法定代表人授权书

本授权书声明：                公司（工厂）的            （法定代表人姓名）代表本公司（工厂）授权                  （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，就参加                   采购项目的报价、签订经济合同，以及合同的执行等，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

单位名称：

地    址：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

单位名称：

地    址：

公司(工厂)名称：                 （公章）

日          期：

（六）近5年相关销售业绩及证明

| 货物名称 | 销售年份 | 数量 | 销售对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25吨四索木材抓斗 |  |  |  |  |

注：

1.报价人应提供自2019年1月1日起至2023年12月31日5年期间签订的25吨木材抓斗销售业绩供我司参考，并提供相应的文件材料进行佐证。

2. 报价人应对上表填写内容的真实性负责，如有发现报价人有为谋取中标而提供虚假资料欺骗我司的行为，将取消其中标资格。

报 价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表（签字）：

日      期：

（七）25吨四索木材抓斗图纸

（图纸应为细化设计，体现各细节尺寸、材料重量、整体重量等）

（八）25吨四索木材抓斗采购项目评分办法

此项目报价不得出现负偏离，总价最低者为项目最优供应商。